Burmistrz Miasta Milanówka

działając zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.340/7/TOM/10 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na

„Bieżące utrzymanie dróg asfaltowych – remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Milanówka”

OGŁASZA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia w BZP: 114259-2010 umieszczonego dnia 10.05.2010roku

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie umieszczone w BZP w dniu 23.03.2010 roku numer 82512-2010

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace polegające na remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych-asfaltowych mieszanką mineralno-asfaltową z recyklera na gorąco na terenie miasta Milanówka.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

- wycięcie uszkodzonych /zaniżonych/ miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,

- oczyszczenie i ewentualne osuszenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i wywózką rumoszu,

- ewentualne uzupełnienie podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem,

- skropieniem naprawianego miejsca i zasmarowaniem krawędzi emulsją asfaltową,

- rozścielenie mieszanki mineralno- asfaltowej z recyklera,

- zagęszczenie ułożonej warstwy mieszanki mineralno asfaltowej

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji na wykonane prace.

W cenie 1m² remontu nawierzchni należy uwzględnić regulację pionową zaniżonych elementów infrastruktury technicznej takich jak: włazy studni kanalizacyjnych, kratki ściekowe, zasuwy i hydranty wodociągowe itp., do poziomu nawierzchni polegającą na:

-demontażu kratki ściekowej lub innego przykrycia

-naprawieniu górnej uszkodzonej części studzienki

-usunięciu gruzu i pozostałości po wykonanych robotach,

- osadzeniu kratki ściekowej lub innego przykrycia

Przyjęta średnia grubość warstwy ubytku do remontu wynosi 5cm.

Przewidywane zakresy napraw wynoszą w roku 2010 do 1500m² a w roku 2011 do 2500m².

Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie okresowo na podstawie odrębnych pisemnych poleceń wystawianych przez Zamawiającego, w których określone zostaną:

- zakres robót,

- termin wykonania i

- szacunkową wartość zlecenia.

Podane ilości naprawianych nawierzchni w poszczególnych latach mogą ulec zwiększeniu, bądź zmniejszeniu w zależności od potrzeb. Zamawiający nie gwarantuje zlecenia wykonania prac w  maksymalnej ilości. Zmniejszenie ilości prac nie uprawnia Wykonawcy do odszkodowania.

Każde polecenie będzie zakończone protokołem odbioru prac podpisanym przez osoby upoważnione obu stron i wystawieniem faktury za przyjęte prace. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana do czasu obowiązywania umowy lub do wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na to zamówienie.

W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantów itp. urządzeń znajdujących się w pasie drogowym w związku z wykonywanymi pracami Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej ich naprawy na własny koszt.

Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonać z należyta starannością, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedniego oznakowania odcinka drogi, na którym prowadzone będą roboty.

Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń, odpowiedzialny będzie Wykonawca.

Na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć wszystkie drzewa, które znajdują się w miejscach gdzie może nastąpić ich uszkodzenie.

Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w STWiOR.

CPV 45  23 31 41-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

45 23 31 42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Zamówienia udzielono: w dniu 06.05.2010 roku

Liczba otrzymanych ofert: 4

Liczba odrzuconych ofert: 1

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

W.Z.B.U. „POLMAXBAU”

Mieczysław Malinowski

ul. Przeskok 10

05-822 Milanówek

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 272.000,00 zł.

Cena wybranej oferty (bez VAT): 190.000,00 zł

Oferta z najniższą ceną:   190.000,00 zł   / oferta z najwyższą ceną: 560.000,00 zł

Burmistrz  Miasta Milanówka

-/-

Jerzy Wysocki