Burmistrz Miasta Milanówka

działając zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/2/TOM/11 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na

„Profilowanie dróg gruntowych równiarką na terenie miasta Milanówka”

OGŁASZA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia w BZP: 49160 -2011 umieszczonego dnia 21.03.2011 roku

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie umieszczone w BZP w dniu 09.02.2011 roku numer 47091-2011

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace konserwacyjne dróg gminnych na terenie miasta Milanówka polegające na mechanicznym równaniu i profilowaniu nawierzchni dróg gruntowych równiarką.

Wykonawca zobowiązany będzie do wyprofilowania nawierzchni dróg gruntowych w taki sposób, aby odprowadzić wody opadowe na pobocze lub do rowów odwadniających oraz rozplantowania warkocza powstającego podczas równania.

W przypadku równania nawierzchni powierzchniowo utwardzonej tłuczniem kamiennym lub betonowym po przejściu równiarki nawierzchnię należy uwałować przy pomocy stalowego walca wibracyjnego.

W każdym roku przewiduje się trzykrotne równanie ulic w całym mieście (jedno równanie około 220 tys.m2). Niezależnie od tego Przedstawiciel Zamawiającego może zlecić wykonanie równania kilku ulic.

Podane ilości wykonanych równań w poszczególnych latach mogą ulec zwiększeniu, bądź zmniejszeniu. Zamawiający nie gwarantuje zlecenia wykonania prac w  podanej ilości. Zmniejszenie ilości prac nie uprawnia Wykonawcy do odszkodowania.

Zamawiający będzie każdorazowo wskazywał Wykonawcy wymagany zakres prac, termin wykonania i szacunkową wartość zlecenia poprzez Polecenie Wykonania. Realizacja każdego polecenia będzie zakończona protokołem odbioru prac podpisanym przez obie strony i prawidłowym wystawieniem faktury za faktycznie wykonane prace. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana do czasu obowiązywania umowy lub do wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na to zamówienie.

W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantów itp. urządzeń znajdujących się w pasie drogowym w związku z wykonywanymi pracami Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej ich naprawy.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wykonane prace.

Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonać z należyta starannością, zgodnie obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi z przedstawicielem Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedniego oznakowania odcinka drogi, na którym prowadzone będą roboty.

Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń, odpowiedzialny będzie Wykonawca.

Na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć wszystkie drzewa, które znajdują się w miejscach gdzie może nastąpić ich uszkodzenie.

CPV  45 23 31 41-9  Roboty w zakresie konserwacji dróg

Zamówienia udzielono: w dniu 18.03.2011 roku

Liczba otrzymanych ofert: 7

Liczba odrzuconych ofert: 0

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Konsorcjum firm:

Marcin Jarek Agmar

Complex Józef Wieteska

ul. Kielecka 12

05-800 Pruszków

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 237.600,00 zł.

Cena wybranej oferty: 211.068,00 zł

Oferta z najniższą ceną:   211.068,00 zł / oferta z najwyższą ceną: 568.260,00 zł

Burmistrz  Miasta Milanówka

-/-

Jerzy Wysocki